## Slide 1
محاكاة حركية لقارب بمحرك بسيط
مشروع مادة الحسابات العلمية
اشراف م إسماعيل الكريان
H

## Slide 2
H
المقدمة
في عالم البحار، يُعتبر القارب المزود بمحرك من أبرز الابتكارات التي ساهمت في تسهيل التنقل عبر المياه، سواءً كان ذلك للصيد، الترفيه، أو حتى الاستكشاف. يعمل القارب بمحرك عادي على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى حركة فعالة عبر الماء، مما يتيح السيطرة والتحكم الدقيق في الاتجاه والسرعة. يتكامل التصميم الهندسي للقارب مع قوانين الفيزياء لتوفير تجربة قيادة سلسة وآمنة. في هذه المحاكاة، ستتعرف على كيفية تفاعل القوى المختلفة - من دفع المحركات إلى تأثيرات الرياح والتيارات - لتشكيل حركة القارب في بيئته البحرية.

## Slide 3
تقسيم العمل
الدراسة الفيزيائية والخوارزمية
مقدمة
جدول المحتويات

## Slide 4
الدراسة الفيزيائية
القوى المؤثرة
- قوى ساكنة :
قوة الثقل
قوة الطفو
قوى ديناميكية : -
تنقسم الى عدة قوى منها
قوة دفع (المحرك)
قوة السحب
قوة التيارات المائية
قوة الرياح

## Slide 5
قوة السحب
القوة الناتجة عن التفاعلات بين اللوح المركزي والماء ومعامل السحب
𝐹𝑐𝑏𝑤 = 0.5 * 𝐶 * ρ * 𝐴𝑐𝑏 * 𝑣2
قوة الطفو
وهي قوة دفع الماء وتؤثر راسياً إلى الأعلى ويكون تأثيرها على نقطة تعرف بمركز الطفو
وفقاُ لقاعدة أرخيمدس
B = P water * g * V
قوة الثقل
تؤثر رأسياً إلى أسفل في اتجاه عجلة الجاذبية الأرضية وتكون نقطة تاثير هذه القوة هي نقطة مركز ثقل السفينة
W=M *g =(9.8)M
قوة التيارات البحرية
قوة الرياح
تتاثر قوة التيارات بسرعة التيار على المحورين x و z وبزاوية هبوب التيار
تؤثر الرياح في حركة القارب وتضيف قوّة جديدة إالى محصلة القوى التي يخضع لها القارب.
𝑃 = 0.00256 ∗ 𝑉2

## Slide 6
قوة الدفع
هي القوة التي تدفع القارب إلى الأمام ويتم توليدها من خلال دوران محرك القارب مما يولد رد فعل بالاتجاه المعاكس تدفع القارب إلى الأمام.
يوجد للقارب محركين ايمن وايسر لكل واحد قوة دفع خاصة به
F thrust = ρ water * A propeller * η propeller​ * ω propeller *0.5
  الحد الأقصى لقوة الدفع (Max Thrust Force):
F thrust >= ρ engine
.3 حساب الدفع الكلي (Total Thrust):
F thrust , R F total = F thrust , L +
كيف تؤثر هذه المعادلات على القارب؟
قوة الدفع (Thrust Force): هي القوة الأساسية التي تدفع القارب للأمام. كلما زادت قوة الدفع، زادت سرعة القارب.
كفاءة المروحة (Propeller Efficiency): تؤثر بشكل مباشر على مقدار القوة الناتجة لكل وحدة طاقة تُستهلك. مراوح ذات كفاءة عالية توفر قوة دفع أكبر لنفس السرعة، مما يحسن أداء القارب ويقلل استهلاك الوقود.
سرعة دوران المروحة (Propeller Speed): سرعة الدوران العالية تزيد من قوة الدفع، ولكنها أيضًا تزيد من استهلاك الوقود بشكل غير خطي.

## Slide 7
  حالة وجود قوة تؤثر على القارب
  حالة السير بسرعة ثابتة
  حالة السكون (التوازن )
ثم يمكننا حساب السرعة اللحظية للقارب عن طريق القانون:
وعن طريق السرعة نستطيع حساب الموقع الجديد
يمكن حسابها مباشرة من القانون
تتحقق عندما تصبح قوة الطفو مساوية لقوة الثقل يخضع حينها القارب لقوتين فقط ، الثقل و الرفع (باعتبار عدم وجود رياح)
يكون القارب في هذه الحالة خاضعاً لجميع القوى المؤثرة في حركته او بعضها وتكون محصلة هذه القوة معدومة وسرعة القارب ثابتة .
الحالات التي تحقق قانون نيوتن الاول

## Slide 8
الحالات التي تحقق قانون نيوتن الثاني:
حالة السير نحو الأمام
ينطلق القارب نحو الامام بفعل قوةّ الدفع التي ينتجها المحرك والمروحة المتصلة به، حيث تؤثر على القارب ويكون عندها خاضعا :
حالة الدوران يميناً ويساراً
عندما يتم تدوير متجه قوة الدفع، تنشأ مكونات قوة عمودية ومتعامدة مع اتجاه سير القارب. مكون القوة العمودية، Fz كما هو موضح في الشكل، يؤدي إلى توليد عزم دوران حول مركز كتلة القارب. هذا العزم يؤدي إلى تسارع زاوي للقارب، مما يغير اتجاه القارب أثناء انعطافه.

## Slide 9
حالة عمل المحركين : عند تشغيل محركين، تُنتج كل مروحة قوة دفع مختلفة، مما يُؤدي إلى توليد Torque مختلف حول محور الدوران.
التشغيل المتساوي للمحركين: عندما يعمل المحركان بنفس السرعة، يتحرك القارب للأمام بشكل مستقيم، القوة الناتجة عن كلا المحركين تعمل على دفع القارب للأمام، مما يؤدي إلى زيادة السرعة. زيادة سرعة محرك واحد (مثل اليمين): يزيد Torque المروحة اليمنى، مما يؤدي إلى دوران القارب في اتجاه عقارب الساعة، وكذلك الامر في حال زيادة المحرك الايسر سيدور باتجاه عكس عقارب الساعة
حالة تعطل احد المحركات: يتم التحكم بدوران القارب باستخدام الدفة (Rudder):
تعتمد آلية دوران القارب باستخدام الدفة على مبدأ دفع الماء جانبياً، مما يُؤثر على اتجاه حركة القارب.
- عند دوران الدفة إلى جانب واحد (مثل اليمين) يضغط الماء على الدفة بشكل أكبر على الجانب الأيمن تُؤدي هذه القوة الجانبية إلى دفع مؤخرة القارب إلى اليسار نتيجة لذلك، يدور القارب حول محوره الرأسي (vertical axis) في اتجاه عقارب الساعة.
- العكس: عند دوران الدفة إلى الجانب الآخر (اليسار)، يدور القارب في عكس اتجاه عقارب الساعة.
آلية الدوران

## Slide 10
التسارع الزاوي
عزم القصور الذاتي (Moment of Inertia)
السرعة الزاوية وزاوية الدوران
القوى المؤثرة
.عزم الدوران الناتج عن المحركات
كل محرك يولد عزم دوران يؤثر على القارب بناءً على القوة الناتجة عنه والمسافة من المحور المركزي للقارب. يتم حساب عزم الدوران باستخدام المعادلة:
. العزم الزاوي الكلي الناتج عن المحركين
يتم حساب العزم الزاوي الكلي الناتج عن المحركين عبر الفرق بين العزمين الناتجين عن المحرك الأيمن والمحرك الأيسر:
إذا كانت القوتان متساويتين، فلن يكون هناك دوران. أما إذا كانت قوة أحد المحركات أكبر، فإن ذلك يؤدي إلى دوران القارب.
وفي حالة تعطل احد المحركات يحسب عن طريق قوة الدفع للمحرك السليم مضروب ب d ب sin()

## Slide 11
التصميم البرمجي
تم تحقيق المشروع برمجيا بواسطة مكتبة :
Three.js
وقمنا بإضافة لوحة التحكم بحيث تسمح للمستخدم بتغيير القيم والتحكم بالقارب
H

## Slide 12
رسم البيئة
التنفيذ البرمجي
الدراسة الفيزيائية
كل أعضاء المجموعة
كل أعضاء المجموعة
كل أعضاء المجموعة